您在找的SGBZQ系列扭力扳手放大器就在上海铸衡厂家哦。铸衡生产的扭力扳手放大器采用高能行星变速机构作为主传动，体积小，重量轻，由于变速比大，输入较小力量就能产生很大的输出扭矩，反作用支脚可360o任意调换位置；操作人员只需施加很小的力，即可得到1-28倍的输出力矩.配套扭力扳手根据传动比预置好扭力,达到相应的预紧扭矩，能自动发出讯号“嗒”的一声报警，同时伴有明显的手感振动,从而轻捷的完成螺栓螺母的紧固拆卸工作。

扭力扳手放大器是一种可以为操作者提高扭矩的装置。目前该系列极大可输出扭矩15000N.m，极大放大倍数为28倍，使操作人员用极小力获得极大的扭矩，同时也保证了输出扭矩的精度≤±４%。

扭力扳手放大器如何拆装需要大扭矩的螺栓：

要解决前面提到的问题首先我们应该充分了解螺栓的各种特性(内因)，所在环境等(外因)。螺栓的各种特性需要向螺栓生产厂家技术人员了解，包括螺栓的硬度、强度等级、屈服点、断裂后的延长性等等，应该适合ISO898-1 ISO898-2 ISO6157-1 ISO6157-2国际标准。根据扭矩实验，我们建议螺栓的拧紧力矩以N.m(牛顿.米)为单位。我们这里提到的扭矩值，计算基于摩擦系数为0.14(新螺栓\无润滑\无任何后处理),影响螺栓扭矩的外在因素一般包括：温度、润滑情况、锈蚀情况、螺栓垫片、加固胶是否使用等等。

扭力扳手放大器规格型号

| 规格型号 (Model) | 螺栓直径 (M) | 输出方 (mm) | 传动比 / | 重量 （KG） | 最大扭力 （N.m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SGBZQ-15 | M20-M30 | 25 | 1 ：4 | 2.6 | 1500 |
| SGBZQ-20 | M22-M36 | 25 | 1 ：16 | 3.9 | 2000 |
| SGBZQ-35 | M30-M45 | 30 | 1 ： 16 | 5.5 | 3500 |
| SGBZQ-55 | M36-M52 | 35 | 1 ： 16 | 7.5 | 5500 |
| SGBZQ-75 | M42-M60 | 40 | 1 ：18 | 10 | 7500 |
| SGBZQ-100 | M52-M72 | 50 | 1 ：25 | 17 | 10000 |
| SGBZQ-150 | M60-M80 | 55 | 1 ：28 | 25 | 15000 |